## Slide 1: DIY 전자 센서 카탈로그 (ESP32 호환)

## Slide 2: ESP32 Sensor Catalog
본 문서는 DIY 전자 및 IoT 시스템에서 사용되는 센서를 정리한 자료입니다.

## Slide 3: ESP32 Sensor Catalog
각 항목 구성:
- 센싱 방식
- 대표 모델
- 출력 방식
- 비고

## Slide 4: 1. 온도 센서
[저항형]
센싱 방식: 저항 변화 (NTC/PTC)
모델: NTC Thermistor (10k)
출력: 아날로그(ADC)
비고: 전압 분배 회로 필요

## Slide 5: 1. 온도 센서
센싱 방식: RTD
모델: PT100 + MAX31865
출력: SPI
비고: 고정밀

## Slide 6: 1. 온도 센서
[반도체형]
센싱 방식: 전압 비례
모델: TMP36
출력: 아날로그
비고: 간단

## Slide 7: 1. 온도 센서
센싱 방식: 디지털 IC
모델: DS18B20
출력: 1-Wire
비고: 방수 가능

## Slide 8: 1. 온도 센서
센싱 방식: 통합형
모델: SHT31
출력: I2C
비고: 고정밀

## Slide 9: 1. 온도 센서
[열전대]
센싱 방식: 제벡 효과
모델: MAX6675
출력: SPI

## Slide 10: 1. 온도 센서
[적외선]
센싱 방식: IR 복사
모델: MLX90614
출력: I2C

## Slide 11: 2. 습도 센서
[정전용량형]
모델: SHTC3
출력: I2C

## Slide 12: 2. 습도 센서
모델: DHT22
출력: 단일선

## Slide 13: 2. 습도 센서
[복합센서]
모델: BME280
출력: I2C/SPI

## Slide 14: 3. 가스 센서
[MOS]
모델: MQ-135
출력: 아날로그

## Slide 15: 3. 가스 센서
[CO2]
모델: MH-Z19B
출력: UART/PWM

## Slide 16: 3. 가스 센서
[VOC]
모델: SGP30
출력: I2C

## Slide 17: 3. 가스 센서
모델: BME680
출력: I2C/SPI

## Slide 18: 3. 가스 센서
[미세먼지]
모델: PMS5003
출력: UART

## Slide 19: 4. 광 센서
[LDR]
모델: GL5528
출력: 아날로그

## Slide 20: 4. 광 센서
[조도]
모델: BH1750
출력: I2C

## Slide 21: 4. 광 센서
모델: TSL2561
출력: I2C

## Slide 22: 4. 광 센서
[컬러]
모델: TCS34725
출력: I2C

## Slide 23: 4. 광 센서
모델: APDS9999
출력: I2C

## Slide 24: 4. 광 센서
[UV]
모델: VEML6075
출력: I2C

## Slide 25: 4. 광 센서
[멀티스펙트럼]
모델: AS7262
출력: I2C

## Slide 26: 5. 토양 센서
[수분]
모델: Capacitive v2.0
출력: 아날로그

## Slide 27: 5. 토양 센서
[EC]
모델: DFRobot EC
출력: 아날로그

## Slide 28: 5. 토양 센서
[pH]
모델: Gravity pH
출력: 아날로그

## Slide 29: 6. IMU
모델: MPU6050 (I2C)
모델: MPU9250 (I2C/SPI)
모델: ADXL345 (I2C/SPI)

## Slide 30: 7. 거리 센서
초음파: HC-SR04 (디지털)
ToF: VL53L0X (I2C)
IR: GP2Y0A21 (아날로그)

## Slide 31: 8. 압력/힘
BMP280 (I2C/SPI)
HX711 (디지털)
FSR402 (아날로그)

## Slide 32: 9. 자기/전류
A3144 (디지털)
ACS712 (아날로그)
INA219 (I2C)

## Slide 33: 10. 배터리
MAX17048 (I2C)

## Slide 34: 11. 영상
OV2640 (병렬)
FLIR Lepton (SPI)

## Slide 35: 12. 음향
아날로그 마이크
INMP441 (I2S)

## Slide 36: 13. 터치
TTP223 (디지털)
ESP32 터치핀

## Slide 37: 14. 유체
YF-S201 (펄스)
Float switch (디지털)
Turbidity (아날로그/디지털)